| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации Купросского сельского поселения Юсьвинского муниципального района Пермского края (в ред. Постановления № 106 от 14.08.2017) 03.05.2012. № 64 Об утверждении положения об организации пожарной профилактики на территории Купросского сельского поселения В целях организации проведения профилактической работы по повышению уровня обучения населения, детей и подростков в быту, действиям в случае возникновения пожаров, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановляю: 1.Утвердить положение об организации пожарной профилактике на территории Купросского сельского поселения (прилагается). 2. Утвердить «Единые требования по профилактике пожаров в населенных пунктах и в лесах на территории Купросского сельского поселения» (прилагается). 3. Возложить обязанность по проведению пожарной профилактики на заместителя главы администрации, специалистов территории и работников муниципальной пожарной охраны Купросского сельского поселения. (п.3 в ред. Постановления № 106 от 14.08.2017). 4.Финансовому отделу администрации Купросского сельского поселения предусмотреть средства на обеспечение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности. 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава поселения Н.Н. Ужегова Приложение № 1 к постановлению № 64 от 03.05.2012г. Купросского сельского поселения ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КУПРОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 1.Общие положения 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», которым определено, что органы местного самоуправления проводят противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности. Профилактика пожаров - совокупность мероприятий, направленных, на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий. 1.2.В своей деятельности ответственные, за проведение пожарной профилактики, руководствуются федеральными нормативными правовыми актами, законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Пермского края, Юсьвинского муниципального района, администрации Купросского сельского поселения, настоящим Положением. 1.3. Ответственные за проведение пожарной профилактики обязаны проводить: 1.3.1. обучение населения мерам пожарной безопасности. 1.3.2. проводить пропаганду соблюдения правил пожарной безопасности; 1.3.3. в случае обращения граждан с сообщениями о фактах нарушений пожарной безопасности, создающих реальную угрозу возникновения пожара, либо в случае непосредственного обнаружения указанных событий или фактов принять соответствующие меры и довести данную информацию до главы поселения; 1.3.4. организовывать и принимать участие в проведении встречи и сходов с населением; 1.4. ответственные за проведение пожарной профилактики имеют право: 1.4.1.) обучать население мерам пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду по распоряжению главы поселения; 1.4.2.) рекомендовать гражданам устранение нарушений правил пожарной безопасности; 1.4.3.) вносить предложения по улучшению состояния пожарной безопасности. Приложение № 2 к постановлению № 64 от 03.05.2012г. Купросского сельского поселения ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И ЛЕСАХ НА ТЕРРИТОРИИ КУПРОССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ I. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 1. На территории возле жилых домов запрещается: 1.1. Загромождать дворы, разрывы между строениями, проезды и подъезды к домам. 1.2. Без согласования администрации поселения, начальником пожарной части закрывать отдельные участки дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам. 1.2.1. В случае согласованного закрытия - оборудовать устройства для проезда через ремонтируемые участки и устанавливать указатели с информацией о направлении объездов. 1.3. Строить жилые дома, сараи, гаражи и другие постройки без согласования с органами Государственного пожарного надзора. 1.4. Организовать в противопожарных разрывах между жилыми зданиями и другими строениями складирование сгораемых материалов, оборудования, а также стоянки автотранспортной и сельскохозяйственной техники. 1.5. Оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. 1.6. Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений. 2. Ко всем зданиям, сооружениям и источникам воды необходимо обеспечивать свободный проезд и доступ к пожарному оборудованию и инвентарю. 3. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, должны быть разработаны и реализовываться комплексные меры, исключающие возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, - устройство минерализованных полос, удаление сухой растительности и т.д. 4. На территории сельских населенных пунктов: 4.1. Должны быть: - установлены в доступном месте средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара или другой чрезвычайной ситуации; - созданы запасы воды в специальных емкостях для пожаротушения; - разработана система оповещения и сбора ДПД, определены порядок действий и необходимость вызова сил и средств пожаротушения дополнительно, а также передачи информации о пожаре в соответствии со схемой реагирования. 4.2. Может временно приостанавливаться (по решению органов местного самоуправления, в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды и резкого повышения пожарной опасности) топка печей, кухонных очагов и котельных установок на твердом топливе, а также разведение костров и проведение любых пожароопасных работ. 4.3. В случаях высокой пожароопасности организовываются и проводятся: - массовая разъяснительная работа среди местного населения по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара; - добровольные пожарные и местное население населенных пунктов и близлежащей территории должны подготовить первичные средства пожаротушения: лопаты, ведра, емкостями с водой, топоры и др.; - подготовка имеющейся личной техники (грузовые автомашины на случай подвоза воды и землеройной техники). 5. Категорически не разрешается складировать ГСМ в любых количествах и устраивать свалки горючих отходов. II. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ 1. В помещениях жилых домов запрещается: 1.1. Производить отогревание канализационных, газовых, водопроводных труб и труб отопления паяльными лампами и другими приборами с открытым пламенем (отогревание труб производится горячей водой, паром или горячим песком). 1.2. Производить электро-, газосварочные работы без предварительной очистки мест сварки от горючих материалов и без обеспечения участков проведения сварочных работ первичными средствами пожаротушения. 1.3. Курить и пользоваться открытым огнем в сараях и других местах хранения и складирования сгораемых материалов. 1.4. Производить уборку помещений с применением бензина, керосина, ацетона и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 2. Возле каждого жилого помещения рекомендуется устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель, согласно рекомендуемому перечню средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Купросского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации поселения № 63 от 03.05.2012г. 3. В индивидуальных жилых домах: 3.1. Допускается хранение не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре, при этом количество более 3 литров должно храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. 3.2. Газовые баллоны для газоснабжения бытовых газовых приборов должны располагаться вне зданий в специальных пристройках или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, устроенными из негорючих материалов возле глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание или цокольное и подвальные этажи. 3.3. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, на кухнях, балконах, лоджиях, в подвальных и чердачных помещениях, а также нахождение их в проходах и на путях эвакуации при пожаре. 3.4. Пристройки или шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для вентиляции, а также иметь надписи "Газ!", "Огнеопасно!". 4. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается: 4.1. Пользоваться газовыми приборами при утечке газа. 4.2. Соединять детали газовой арматуры искрообразующими инструментами. 4.3. Проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени: спичек, свечей, зажигалок, факелов и т.д. 4.4. Производить ремонт наполненных газовых баллонов. 5. При оставлении зданий и сооружений на длительное время без присмотра электросеть должна быть обесточена, вентили баллонов с газом - плотно завинчены. III. ОТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 1. До начала отопительного сезона все печи и очаги должны быть тщательно проверены, техническое состояние печей, дымоходов и противопожарных разделок должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91 "Отопление и вентиляция". 2. Печное отопление может быть предусмотрено в жилых зданиях не более чем в два этажа. 3. В двухэтажных зданиях допускается предусматривать двухъярусные печи с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир - с одной топкой на первом этаже. Не допускается применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами печей. 4. В зданиях с печным отоплением не допускается: 4.1. Устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не компенсированной притоком с искусственным побуждением. 4.2. Отвод дыма в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах. 5. Печи следует размещать у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов с использованием их для размещения дымовых каналов. Дымовые каналы допускается размещать в наружных стенах из негорючих материалов, утепленных с наружной стороны для исключения конденсации влаги их отводимых газов. При отсутствии стен, в которых могут быть размещены каналы, для отвода дыма следует применять надсадные или коренные дымовые трубы. 6. Для каждой печи следует предусматривать отдельную дымовую трубу или канал. Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении труб следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не 1 метра от низа соединения труб. 7. На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле или торфе, - одной задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм. 8. Дымовые трубы должны быть: 8.1. Высотой не менее 5 м, считая от колосниковой решетки до устья. 8.2. Выше кровли более высоких зданий, пристроенных к основному. 8.3. Вертикальными, без уступов из глиняного кирпича с толщиной стенок не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм с наличием в их основаниях карманов глубиной 250 мм с отверстиями для чистки, закрываемыми дверками. 9. Допускается отклонение труб под углом до 30 градусов к вертикали с относом не более 1 м, наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. 10. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок не допускается. 11. На дымовых трубах зданий с кровлями из горючих материалов необходимо предусматривать установку искроуловителей из металлической сетки с отверстиями не более 5 x 5 мм. 12. Защита конструкций зданий: 12.1. Пол из горючих материалов под топочной дверкой защищается металлическим листом размером не менее 700 x 500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи. 12.2. Стена или перегородка из негорючих материалов, примыкающая под углом к фронту печи, защищается штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. 12.3. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм. 13. В жилых домах, где установка приборов постоянного отопления невозможна, в виде исключения и по согласованию с органами государственного пожарного надзора (ГПН) может быть разрешена установка временных печей отопления. 14. Очистка дымоходов печей отопления производится не реже чем один раз в 3 месяца, печей и очагов непрерывного действия - не реже чем один раз в 2 месяца. 15. При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается: 15.1. Пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверки, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий. 15.2. Растапливать печи ЛВЖ и ГЖ. Заправлять бытовые приборы - примусы, керосинки, керогазы - бензином и тракторным керосином, а также при заправке этих приборов применять для подсветки открытый огонь. 15.3. Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника и топить печи с открытыми дверцами. 15.4. Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие горючие материалы на печах и возле них. 15.5. Топить углем, газом или коксом печи, не приспособленные для этой цели. 15.6. Оставлять без надзора топящиеся печи, зажженные примусы, керосинки, керогазы, а также поручать надзор за горящими приборами малолетним детям. 15.7. Пользоваться примусами, керосинками, керогазами в подсобных надворных постройках или около сгораемых строений. 16. Все дымовые трубы на чердаках должны быть промазаны и побелены. 17. Не допускается: 17.1. Использование вентиляционных каналов в качестве дымоходов. 17.2. Крепление антенн к дымовым трубам. 17.3. Устройство горизонтальных боровов и прочистных отверстий в чердачных помещениях. 18. Переоборудование печей под газовое топливо и эксплуатация газового оборудования в жилых домах должны производиться только с соблюдением требований "Правил безопасности в газовом хозяйстве". IV. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 1. Монтаж электросетей производится только квалифицированными лицами. 2. За состоянием электрохозяйства устанавливается обязательный контроль. 3. Электрические сети и электрооборудование, используемые в жилых домах, должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 4. Электронагревательные приборы и другие токоприемники должны включаться в сеть только с помощью рубильников и выключателей заводского изготовления. 5. При эксплуатации электроустановок и электроприборов запрещается: 5.1. Использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкции организаций-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару. 5.2. Эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 5.3. Пользоваться неисправными и поврежденными розетками. 5.4. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками. 5.5. Пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара. 5.6. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. 5.7. Использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные приспособления для защиты от перегрузки и короткого замыкания. 5.8. Прокладывание электропроводки одинарной изоляции по сгораемым основаниям. 5.9. Прокладка воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над сгораемыми кровлями, навесами и надворными постройками. 5.10. Крепить электрические провода гвоздями, пропускать их между створками дверей или окон. 5.11. Вешать на проводах, роликах и выключателях любые предметы, прежде всего легковозгораемые. V. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА СВЯЗИ 1. В населенных пунктах численностью населения до 5 тысяч человек согласно СНиП 2.04.02.-84 допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (водоемов, резервуаров, цистерн). Устройство и количество пожарных водоемов определяется требованиями СНиП 2.04.-84. 2. Для использования воды рек, озер и других естественных водоисточников необходимо сооружать пожарные подъезды (пирсы), приемные колодцы или укрепленные берега, обеспечивающие забор воды пожарными автомобилями. 3. В зимнее время для забора воды из открытых водоисточников необходимо устраивать проруби размером не менее 0,6 x 0,6 м, которые должны поддерживаться в удобном для пользования состоянии и отмечаться указателями (шестами, вехами и т.д.). 4. Рекомендуется вмораживать в проруби пустые бочки дном под лед, которые заполняются теплоизоляционным материалом, или отрезки труб диаметром не менее 300 мм, в которые заливается отработанное масло слоем 0,2 - 0,3 мм. 5. Сельские населенные пункты для пожаротушения должны иметь: 5.1. С количеством дворов не более 300 - переносную пожарную мотопомпу. 5.2. С количеством дворов от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу. 6. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для оперативной передачи информации о пожаре в службу "ЕДДС-01" и другие соответствующие инстанции. 7. В пожароопасные периоды, при ухудшении обстановки, во всех населенных пунктах на территории организовываются дежурства добровольными пожарными с привлечением к дежурствам местного населения. |  |
| --- | --- |